## Slide 1: Azure IoT Hub
Geräteverwaltung mit der Cloud

## Slide 2: Roman Ranzmaier
Web: www.dotnet.xyz Mail: roman@ranzmaier.at Twitter: twitter.com/rranzmaier

## Slide 3
Inhalt
Internet of Things
Azure Iot Hub Übersicht
Device Twins

## Slide 4: Internet of things „Die immer kleineren eingebetteten Computer Applikationen sollen Menschen unterstützen, ohne abzulenken oder überhaupt aufzufallen.“
© Wikipedia – Internet der Dinge Definition

## Slide 6: Übliche Fehler beim Design
Unverschlüsselte Kommunikation
Gleiche oder berechenbare Passwörter
Fehlende/Schlechte Endpoint Authentifizierung
Zero-Day-Exploits und keine Patch Möglichkeit
IoT Device als „Einfallstor“
…

## Slide 7: Azure Iot Hub
Bidirektionale Kommunikation
Standardisierte Protokolle
Sichere Kommunikation mit der Cloud
Authentifizierung auf Gerätebasis

## Slide 8: Kommunikation mit dem IOT Hub
Protokolle
  Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)
  Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
  Https REST Service
Authentifizierung
  Security Key(s)
  X.509 Zertifikat
Immer Verschlüsselt
Eindeutige ID für jedes Gerät
Eindeutige Authentifizierung für jedes Gerät

## Slide 10: Device Twins (Gerätezwillinge)
  JSON Dokument das Informationen über das Gerät speichert
  Metadaten
    Standort, Hardware Version,…
  Konfiguration
    Lokale IP Adresse,…
  Aktueller Zustand
    Operativer Zustand, Temperatur, Letzte Fehlermeldung ….

## Slide 11: Device Twins Eigenschaften

## Slide 12: Device Twin JSON

## Slide 13: Device Twins – Direkte Methodenaufrufe
  Request / Response Pattern (jeweils max. 8KB)
  Per Gerät (muss Verbunden Sein)
  Instant Feedback
  Kommunikation via HTTP (Cloud) MQTT (Device)
  Reboot, Shutdown
  Manuelles Starten einer Aufgabe
  ….

## Slide 14: Device Twins – Jobs
  Viele Geräte
  Variabler Start Zeitpunkt
  Definierbarer Zeitraum
  Update Tags oder Desired Properties
  Direkte Methodenaufrufe
  Konfiguration Ändern
  Firmware Update
  ….

## Slide 15: Device Twins – Query Language
  SQL like
  FROM devices und devices.jobs
  GROUP BY
  Aggregate Funktionen
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-query-language

## Slide 16: Verrechnung
Per Message
  Free in 0.5 KB Blöcken
  Kostenpflichtig in 4KB Blöcken
Limitierung
  Zur Cloud  Maximum 256 KB / Nachricht
  Zum Gerät Maximum 64 KB / Nachricht
Dateiupload
  Zählt nicht als Nachricht
  Nur Speicherkonto kosten
Device Twin Abfragen
  0.5 KB Blöcke (10KB Ergebnis = 20 Einheiten)
Limits -> https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling

## Slide 17: DEMO Setup
VM
Switch
…
…
Management UI
VM
Switch
VM
Switch
VM
Lamp
VM
Lamp
VM
Lamp

## Slide 18: DEMO

## Slide 19: TOOLS & Links
Iot Hub Übersicht: https://azure.microsoft.com/de-de/services/iot-hub/
Azure Portal: https://portal.azure.com/
Azure Iot Device Explorer https://github.com/Azure/azure-iot-sdks/releases
Iot Hub/AWS Kostenrechner https://azureiotcost.azurewebsites.net/
LinqPad http://www.linqpad.net/
Iot Hub quotas and throttling https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling

## Slide 20: Roman Ranzmaier
roman@ranzmaier.at
https://twitter.com/rranzmaier